Методические рекомендации для студентов

Тема занятия «Комплексонометрия»

Значение темы:

Методы комплексонометрического титрования нашли применение в биохимическом и клиническом анализе, в практике санитарно-химических лабораторий, бассейновых инспекций. С их помощью контролируют содержание ряда компонентов (кальция хлора, железа, фосфора, магния, глюкозы в крови, моче) особое значение данного метода в определении жесткости воды и контроле ее состава.

На основе теоретических знаний и практических умений обучающийся должен

Знания:

- способы приготовления стандартных (первичных) растворов;

- виды титров;

- требования, предъявляемые к индикаторам комплексонометрии;

- расчетные формулы в титриметрическом анализе;

- лабораторную посуду и оборудование, используемые в анализе.

Умения:

- проводить титрование растворов;

- фиксировать точку эквивалентности;

- выполнять расчеты в титриметрическом анализе.

овладеть ОК и ПК

ОК-1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК-2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК-4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ПК-1.1 Проводить физико-химические исследования и владеть техникой   лабораторных работ;

ПК-1.2 Обеспечивать требования охраны труда, правил техники безопасности, санитарно-эпидемиологического и гигиенического режимов при выполнении;

ПК-1.4 Вести медицинскую документацию при выполнении лабораторных исследований с учетом профиля лаборатории. Клинических лабораторных исследований и инструментальных исследований при производстве судебно-медицинских экспертиз (исследований);

ПК-1.5 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме;

План изучения темы:

1. Актуализация знаний:

    - Характеристика метода комплексонометрии: реакция, лежащая в основе метода, рабочий раствор.

    - Для чего при комплексонометрическом титровании добавляют аммиачно- буферную смесь?

    - Какие индикаторы применяют при титровании трилоном Б? Как индикаторы изменяют цвет в процессе титрования?

    - Где находит применение метод комплексонометрии?

2. Содержание темы.

Условия комплексонометрического титрования

Комплексонометрический метод основан на реакции комплекс образования катионов металлов с комплексонами (это органические реактивы, способные образовывать комплексы с большим числом катионов).

В	качестве	титрантов		используются	производные полиаминокарбоновых		кислот	–	двунатриевую	соль

этилендиаминтетраук сусной кислоты – комплексон III или трилон Б:

C10H14N2Na2O8*2H2O

Основное уравнение метода H2ТрБ + Mе2+ →ТрБMе+2Н+

Наиболее ценным свойством комплексона является его способность давать внутрикомплексные соли даже с ионами щелочноземельных металлов: магнием, кальцием и барием, которые почти невозможно перевести в комплексные соединения другими средствами.

При взаимодействии с комплексоном ионы металла вытесняют ионы водорода, поэтому концентрация водородных ионов в процессе титрования возрастает и равновесие реакции сдвигается в сторону образования исходного продукта.

Для связывания ионов Н+ перед началом титрования в титруемый раствор добавляют аммиачную буферную смесь: NH4Cl + NH4OH (рН 8-10). Значение рН раствора не должно быть выше 10, т.к. в этом случае выпадает осадок гидроксида металла. Оптимальная величина рН = 9.0.

Наиболее часто используют индикатор ЭРИОХРОМ ЧЕРНЫЙ Т (хромоген черный специальный Е1-00). В этом интервале рН раствор самого индикатора имеет цвет синий с зеленым оттенком, а со многими металлами образует комплексы винно-красного цвета. При титровании с этим индикатором в точке эквивалентности происходит переход окраски из винно- красной в синюю с зеленым оттенком.

Титрование катионов раствором комплексона проводится при соблюдении ряда условий:

- Отсутствие побочных реакций с ионами титруемого металла.

- Контрастный переход окраски индикатора

- Строго определенное значение рН титруемого раствора. Оптимальная величина рН = 9.0.

Комплексонометрические индикаторы реагируют на изменение концентрации определяемых ионов металла. Различают две группы индикаторов: специфические и металлохромные.

Специфические: реагируют только с определенным металлом. Так, ионы Fe3+ можно титровать трилоном Б используя в качестве индикатора реактивы, дающие окрашенные соединения с ионами железа +3, например, роданид калия.

Металлохромные индикаторы: органические вещества, чаще всего сами окрашенные, образуют окрашенные соединения с ионами различных металлов.

Металлоиндикатор, добавляемый в титруемый раствор, образует соединение с металлом и титруемый раствор становится окрашенным в определенный цвет. При титровании определяемых катионов раствором комплексона в точке эквивалентности полностью разрушается соединение катиона с индикатором, т.к. весь катион соединяется с комплексоном. Т.к. свободный металлоиндикатор окрашен в другой цвет, в точке конца титрования меняется окраска раствора.

Наиболее часто используют индикатор ЭРИОХРОМ ЧЕРНЫЙ Т(хромоген черный специальный Е1-00) при рН 8,0-10,0 с аммиачной буферной смесью. В этом интервале рН раствор самого индикатора имеет цвет синний с зеленым оттенком, а со многими металлами образует комплексы винно-красного цвета. При титровании с этим индикатором в точке эквивалентности происходит переход окраски из винно-красной в синюю с зеленым оттенком. Недостаток этого индикатора его нестойкость, раствор пригоден не более 10 суток.

Широкое распространение находит так же индикатор ХРОМОГЕН ТЕМНО-СИНИЙ. Этот индикатор окрашен при рН 8.0-10.0 в синий цвет, а его комплексы с ионами металлов – в розовый цвет. Растворы этого индикатора устойчивы и могут храниться более месяца.

МУРЕКСИД – этот индикатор плохо растворим в воде и раствор его неустойчив, поэтому для работы применяют сухую смесь мурексида с хлоридом натрия в соотношении 1/100. В конце титрования окраска из красной становится фиолетовой.

Жесткость воды – это свойство воды, обусловленное содержанием в ней ионов Ca2+ и Mg2+.

Жесткость - это особые свойства воды, во многом определяющие её потребительские качества и потому имеющие важное хозяйственное значение. Жесткая вода образует накипь на стенках нагревательных котлов, батареях и при, чем существенно ухудшает их теплотехнические характеристики. Жесткая вода мало пригодна для стирки. Накипь на нагревателях стиральных машин выводит их из строя, она ухудшает еще и моющие свойства мыла. Катионы Ca2+ и Mg2+ реагируют с жирными кислотами мыла, образуя малорастворимые соли, которые создают пленки и осадки, в итоге снижая качество стирки и повышая расход моющего средства, т.е. жесткая  вода плохо мылится.

Виды жесткости воды

постоянная	временная

(некарбонатная)		(гидрокарбонатная) MgCl2, MgSO4, CaCl2, CaSO4.	Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2

Временная жесткость связана с присутствием в воде наряду с катионами Ca2+, Mg2+ и Fe2+ гидрокарбонатных, или бикарбонатных анионов (HCO3).

Постоянная жесткость (или некарбонатная) возникает, если в растворе присутствуют сульфатные, хлоридные, нитратные и другие анионы, соли кальция и магния которых хорошо растворимы и так просто не удаляются.	Общая жесткость определяется как суммарное содержание всех солей кальция и магния в растворе.

В разных странах существуют свои нормы жесткости для воды. У нас в стране вода классифицируется по жесткости таким образом:

Очень мягкие - 0-1,5 мг-экв/л; Мягкие - 1,5- 3,0 мг-экв/л;

Среднежесткие - 3,0- 4,5 мг-экв/л; Довольно жесткие - 4,5 - 6,5 мг-экв/л; Жесткие - 6,5 - 11,0 мг-экв/л;

Очень жесткие - свыше 11,0 мг-экв/л.

3. Самостоятельная работа студентов

Требования по оформлению работы в тетради

- Дата и тема.

- Наименование практической работы.

Оформить в таблице:

- Краткое описание выполнения работы (реактивы и оборудование, используемые в работе, ход работы, уравнения химических реакций).

- Результаты практической работы (результаты титрования).

- Расчеты (основные формулы для расчетов, расчеты).

1. Определение общей жесткости воды

- Бюретку промыть дистиллированной водой. Затем промыть на 2/3 объема раствором Трилона Б.

- Заполнить бюретку раствором Трилона Б.

- Отмерить мерным цилиндром 100мл анализируемой воды и перенести весь объем в коническую колу на 250 мл.

- Отмерить мерным цилиндром 5 мл аммиачно-буферной смеси, добавить щепотку индикатора эриохрома черного.

- Хорошо перемешать раствор до полного растворения индикатора.

- Титровать раствор до изменения окраски от фиолетовой до синей.

- Провести 3 титрования и рассчитать концентрацию.

| № опыта | Объем Трилона Б пошедший на титрование | Средний объем, мл | ОЖ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

4. Определить жесткость воды можно по формуле:

V1 *Сн * 1000

ОЖ=     ---------------, где

V2

ОЖ – общая жесткость воды

V1 – объем трилона Б, пошедший на тирование

V2 – объем воды, взятой для исследования

ВЫВОД:__________

Норма общей жесткости:

- питьевой воды не более 3,5 ммоль/л

- водопроводной без специальной обработки – 5 ммоль/л

4. Закрепление знаний.

Решение ситуационных и расчетных задач письменно в тетради.

Ситуационные задачи:

- Лаборант, приготовив раствор KMnO4, в этот же день провел его стандартизацию. Какую ошибку допустил лаборант?

- Концентрацию каких веществ можно определить методом перманганатометрии: H2O2, KOH, H2SO4, FeSO4, Fe2(SO4)3, K2Cr2O7, NaCl. Дайте химическое обоснование.

- Какие из перечисленных индикаторов применяются в методе нейтрализации: K2CrO4, фенолфталеин, метиловый оранжевый, метиловый фиолетовый, тропеолин, крахмал?

- Проводя количественный анализ Н2О2, лаборант подкислил раствор HCl. Правильно ли он поступил?

- Перечислите титранты, применяемые в методах комплексонометрии, перманганатометрии, нейтрализации.

- С какими из перечисленных соединений трилон Б будет образовывать комплексы: MgSO4, (NH4)2SO4, CaCl2.

- Количественное определение, каких веществ можно провести методами перманганатометрии, комплексонометрии, алкалиметрии, ацидиметрии: K2Cr2O7, H2O2, H2C2O4, MgSO4, NaOH, HCl.

Расчетные задачи:

- Чему равна точная концентрация раствора KMnO4, если на титрование его 5мл пошло при первом, втором и третьем титровании соответственно 4,8мл, 4,9мл, 4,8мл щавелевой кислоты с титром 0,00126г/мл.

- При стандартизации на титрование 5мл раствора NaOH расходуется 5,7мл 0,1н раствора HCl. Определите массу NaOH, содержащуюся в 100мл анализируемого раствора.

- Какую навеску H2C2O4*2H2O следует взять для приготовления 100мл 0,1н раствора H2C2O4.

- Подведение итогов.

Проверка расчетов по результатам титрования.

Проверка оформления работы в тетради у преподавателя.

5. Домашнее задание

(1) с. 206-214

Самостоятельная работа студентов:

- Решение задач по титриметрическим определениям.

- Конспектирование «Типы гравиметрических определений, применение в медицинских лабораториях».

Литература:

1. Пустовалова, Л. М. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ : учебное пособие / Л. М. Пустовалова, И. Е. Никанорова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 300 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). -

2. Руанет, В. В. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ : учебник / В. В. Руанет. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. - Текст : электронный. - URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449196.html